## Slide 1: Miten kuntien kasvihuonekaasupäästöjä lasketaan?
Santtu Karhinen, erikoistutkija
13.3.2024

## Slide 2: Miten päästöjä lasketaan?
Tuotanto-/alueperusteinen laskenta
  Maantieteellinen alue, jonka sisällä tapahtuvasta aktiviteetista muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä
Käyttöperusteinen laskenta
  Maantieteellinen rajaus, mutta tietyt sektorit kulutusperusteisesti: sähkön ja lämmön kulutus, henkilöautoliikenne ja jätteiden käsittely
Kulutusperusteinen laskenta

## Slide 3: Miten päästöjä lasketaan?
Tuotanto-/alueperusteinen laskenta
  Maantieteellinen alue, jonka sisällä tapahtuvasta aktiviteetista muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä
Käyttöperusteinen laskenta
  Maantieteellinen rajaus, mutta tietyt sektorit kulutusperusteisesti: sähkön ja lämmön kulutus, henkilöautoliikenne ja jätteiden käsittely
Kulutusperusteinen laskenta

## Slide 4: Käyttöperusteinen päästötietokanta
Ilmainen tiedontuotanto kaikille kunnille vuosittain
309 kuntaa – 14 päästösektoria – 80 alasektoria
Kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus
Tiedot vuosilta 1990, 2005–
Ennakkotiedot: loka-marraskuu
Lopullisten päästötietojen julkistus: huhti-toukokuu
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

## Slide 5: Mitä päästöjä lasketaan?
Kansallisen inventaarion laskentaperiaatteet lähtökohtana
  UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention
  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
Hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, fluoratut kasvihuonekaasut  CO2-ekvivalentti
  CO2 = 1, CH4 = 28, N2O = 265, F-kaasut 4–23500
Kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt – lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä, kotimaan lentoliikennettä, jäänmurtajia ja maankäyttösektoria

## Slide 6: Mitä päästöjä lasketaan?
Kulutussähkö
Sähkölämmitys
Kaukolämpö
Öljylämmitys
Muu lämmitys
Teollisuus
Työkoneet
Tieliikenne
Raideliikenne
Vesiliikenne
Maatalous
Jätteiden käsittely
F-kaasut
(Hyvitykset)

## Slide 7: Millä tarkkuustasolla lasketaan?
Lähtötietoina käytetään niin paljon paikallista dataa kuin mahdollista – ”Bottom-up”
  Esim. tieliikenne ja kaukolämpö
Mikäli paikallinen data ei ole riittävän kattavaa, allokoidaan valtakunnan tason tietoja kunnille erilaisin jakoperustein – ”Top-down”
  Esim. työkoneet, raide- ja vesiliikenne sekä f-kaasut

## Slide 8: Miten päästöjä raportoidaan?
Hinku-laskenta
Kuntien tavoitteiden seurannan oletuslaskentamalli
Päästösektorit, joihin alueella välitön tai välillinen ohjausmahdollisuus
Ei sisälly
  i) päästökauppateollisuutta,
  ii) teollisuuden sähkökulutuksen ja jätteiden käsittelyä,
  iii) paketti-, kuorma- ja linja-autojen läpiajoliikennettä
Päästöhyvitykset
Kaikki päästöt
Hinku-laskenta
+
Kaikki teollisuuden päästöt
+
Läpiajoliikenne
-
Päästöhyvitykset

## Slide 9: Miten päästöjä raportoidaan?
Hinku-laskenta
Kuntien tavoitteiden seurannan oletuslaskentamalli
Päästösektorit, joihin alueella välitön tai välillinen ohjausmahdollisuus
Ei sisälly
  i) päästökauppateollisuutta,
  ii) teollisuuden sähkökulutuksen ja jätteiden käsittelyä,
  iii) paketti-, kuorma- ja linja-autojen läpiajoliikennettä
Päästöhyvitykset
Kaikki päästöt
Hinku-laskenta
+
Kaikki teollisuuden päästöt
+
Läpiajoliikenne
-
Päästöhyvitykset

## Slide 10: Suomen kasvihuonekaasupäästöt yhteensä pl. maankäyttösektori
Chart: ktCO2e
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Suomen kasvihuonekaasupäästöt yhteensä pl. LULUCF | 69810 | 81196 | 79549 | 71449 | 67734 | 75541 | 67801 | 62242 | 62703 | 58533 | 55027 | 57865 | 55072 | 55994 | 52796 | 47840 | 47887

## Slide 11: Kaikki päästöt
Chart: ktCO2e
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Kulutussähkö | 11949.6 | 21367.9 | 18799 | 13928.6 | 13501.9 | 17579 | 13537.4 | 9582.3 | 11703.5 | 9793.2 | 7664.1 | 8246 | 7305.2 | 8341.4 | 6673.4 | 5120.5 | 4775.3
Sähkölämmitys | 2060.3 | 2910.5 | 2938.6 | 2134.4 | 2480.8 | 3279.8 | 2575.3 | 1846.2 | 2139.4 | 1636 | 1373.7 | 1580.3 | 1341.7 | 1484.8 | 1228.5 | 927.6 | 976.9
Kaukolämpö | 6879.5 | 7219.4 | 7412 | 6952.9 | 7447.6 | 8161.1 | 7141 | 7658.9 | 6629.8 | 6334.2 | 5721.2 | 6332 | 5933.9 | 5936.8 | 5539.7 | 4404.2 | 4395.5
Öljylämmitys | 3108.6 | 3064.9 | 2922 | 2246.6 | 2282.4 | 2496.3 | 1931.3 | 2119.1 | 1829.4 | 1801.1 | 1631.8 | 1731.1 | 1660.5 | 1573.4 | 1484.2 | 1330.7 | 923.2
Muu lämmitys | 1289 | 1257 | 1331.5 | 1291.4 | 1336.1 | 1460 | 1288.6 | 1339.3 | 1247.6 | 1199.8 | 1168.2 | 1245.1 | 1235.4 | 1158.3 | 1159.6 | 1103.3 | 1114.8
Teollisuus | 11560.6 | 11839.7 | 12016.4 | 11409.2 | 9769 | 10910.4 | 10448.1 | 9178.7 | 9299.2 | 9396.3 | 9078.2 | 9051.8 | 8719.4 | 8498.4 | 8221.1 | 7659.2 | 8339.4
Työkoneet | 2594 | 2607.6 | 2664.6 | 2730.5 | 2577 | 2573.5 | 2462.9 | 2645.6 | 2578.4 | 2526.6 | 2439.2 | 2340.6 | 2446 | 2492.9 | 2458.9 | 2430 | 2367.6
Tieliikenne | 11936 | 12083.5 | 12460.7 | 11918.6 | 11275 | 11698.9 | 11462.3 | 11330.6 | 11366.8 | 10326.9 | 10225.1 | 11443.2 | 10833.3 | 11020.9 | 10600.4 | 9996.5 | 9508.1
Raideliikenne | 244.6 | 325.9 | 289.9 | 258 | 235.5 | 274.5 | 241.8 | 200.6 | 217.4 | 188.7 | 148.5 | 145.9 | 141 | 153.2 | 141.9 | 116.7 | 119.9
Vesiliikenne | 556.7 | 582.2 | 594.3 | 550.8 | 534.9 | 554.1 | 540.3 | 538.3 | 537.2 | 494.8 | 492.7 | 476.9 | 474 | 478.3 | 508.9 | 429.2 | 424.1
Maatalous | 6573.7 | 6605 | 6566 | 6689.2 | 6603.1 | 6695.3 | 6506.9 | 6476.2 | 6544.9 | 6575.3 | 6567.1 | 6680.2 | 6547.9 | 6522 | 6642.1 | 6604.3 | 6414.8
Jätteiden käsittely | 2812.6 | 2887.7 | 2785 | 2662.7 | 2560.5 | 2562 | 2474.8 | 2417.9 | 2293.4 | 2159.1 | 2092.1 | 1954.7 | 1860.2 | 1821.7 | 1791.4 | 1736.4 | 1661.4

## Slide 12: Hinku-päästöt pl. päästöhyvitykset
Chart: ktCO2e
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Kulutussähkö | 4497.3 | 7807.2 | 6994.5 | 5458 | 5931.2 | 7500.6 | 5668.5 | 4180.6 | 4974.4 | 4188.8 | 3277.8 | 3590.6 | 3169.8 | 3626 | 2915.7 | 2298.9 | 2265.8
Sähkölämmitys | 2060.3 | 2910.5 | 2938.6 | 2134.4 | 2480.8 | 3279.8 | 2575.3 | 1846.2 | 2139.4 | 1636 | 1373.7 | 1580.3 | 1341.7 | 1484.8 | 1228.5 | 927.6 | 976.9
Kaukolämpö | 6879.5 | 7219.4 | 7412 | 6952.9 | 7447.6 | 8161.1 | 7141 | 7658.9 | 6629.8 | 6334.2 | 5721.2 | 6332 | 5933.9 | 5936.8 | 5539.7 | 4404.2 | 4395.5
Öljylämmitys | 3108.6 | 3064.9 | 2922 | 2246.6 | 2282.4 | 2496.3 | 1931.3 | 2119.1 | 1829.4 | 1801.1 | 1631.8 | 1731.1 | 1660.5 | 1573.4 | 1484.2 | 1330.7 | 923.2
Muu lämmitys | 1289 | 1257 | 1331.5 | 1291.4 | 1336.1 | 1460 | 1288.6 | 1339.3 | 1247.6 | 1199.8 | 1168.2 | 1245.1 | 1235.4 | 1158.3 | 1159.6 | 1103.3 | 1114.8
Teollisuus | 2053.4 | 1917.2 | 1841.8 | 1590.2 | 1327.9 | 1440.5 | 1263.6 | 1230.4 | 1165.4 | 1028.6 | 1138.5 | 1038.6 | 1193.9 | 1067.7 | 1053 | 1156.4 | 1259.1
Työkoneet | 2594 | 2607.6 | 2664.6 | 2730.5 | 2577 | 2573.5 | 2462.9 | 2645.6 | 2578.4 | 2526.6 | 2439.2 | 2340.6 | 2446 | 2492.9 | 2458.9 | 2430 | 2367.6
Tieliikenne | 10401.1 | 10531.4 | 11012.5 | 10537.4 | 10048 | 10389.3 | 10193.7 | 10108.5 | 10168.3 | 9311.4 | 9218.9 | 10207.6 | 9629.1 | 9624.4 | 9178 | 8625.3 | 8351.1
Raideliikenne | 244.6 | 325.9 | 289.9 | 258 | 235.5 | 274.5 | 241.8 | 200.6 | 217.4 | 188.7 | 148.5 | 145.9 | 141 | 153.2 | 141.9 | 116.7 | 119.9
Vesiliikenne | 556.7 | 582.2 | 594.3 | 550.8 | 534.9 | 554.1 | 540.3 | 538.3 | 537.2 | 494.8 | 492.7 | 476.9 | 474 | 478.3 | 508.9 | 429.2 | 424.1
Maatalous | 6573.7 | 6605 | 6566 | 6689.2 | 6603.1 | 6695.3 | 6506.9 | 6476.2 | 6544.9 | 6575.3 | 6567.1 | 6680.2 | 6547.9 | 6522 | 6642.1 | 6604.3 | 6414.8
Jätteiden käsittely | 2176.7 | 2269.1 | 2201.7 | 2124.1 | 2067.5 | 2072.4 | 1992.3 | 1964.2 | 1863.5 | 1758.9 | 1701.4 | 1583.5 | 1499.7 | 1463.7 | 1434.7 | 1384.7 | 1318.4

## Slide 13: Miten tietoja tulkitaan? Esimerkkinä kaukolämpö ja tieliikenne

## Slide 14: Kaukolämpö: -76,1 % vuosina 2005–2021
Chart: Lämmön ominaiskulutus
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Asuminen | 176.5002 | 181.9924 | 179.5309 | 171.7699 | 178.7456 | 190.8664 | 164.9106 | 177.8991 | 161.7909 | 160.2303 | 148.9707 | 159.6801 | 152.6759 | 148.7202 | 140.1661 | 124.8718 | 136.9345
Palvelut | 177.1405 | 181.1831 | 174.4049 | 169.8378 | 174.7725 | 190.9149 | 160.8432 | 172.624 | 159.1909 | 155.5376 | 148.788 | 155.7914 | 150.1609 | 146.8613 | 138.4128 | 124.052 | 143.9616
Teollisuus | 176.8555 | 174.1247 | 170.4825 | 164.1893 | 174.6025 | 185.7461 | 153.6334 | 165.8455 | 151.3872 | 152.2826 | 141.7958 | 152.4114 | 146.2264 | 143.0613 | 135.0025 | 120.8126 | 136.4242
Chart: Energiankulutus
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Asuminen | 666.9602 | 706.2502 | 708.4701 | 692.0959 | 725.4641 | 782.2993 | 688.5588 | 750.9665 | 691.1897 | 699.7518 | 658.3436 | 715.1442 | 694.3477 | 686.782 | 648.903 | 597.0718 | 658.7821
Palvelut | 278.2249 | 270.4539 | 268.2002 | 267.0499 | 274.8936 | 304.1506 | 273.0995 | 302.9478 | 277.5126 | 276.2875 | 271.1441 | 293.3801 | 298.2792 | 292.4175 | 269.2744 | 252.6034 | 304.637
Teollisuus | 198.3714 | 185.226 | 172.7716 | 166.5331 | 170.9878 | 188.2734 | 164.9533 | 180.0353 | 163.5386 | 167.1938 | 154.1047 | 165.0498 | 161.7176 | 149.0001 | 142.412 | 143.8709 | 151.0346
Maatalous | 0.84359 | 0.86995 | 0.85813 | 0.8211 | 0.85446 | 0.91242 | 0.78835 | 0.85047 | 0.77328 | 0.24492 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17735 | 0.19442
Chart: Lämmönlähdejakauma
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Kivihiili | 563.2262 | 732.5511 | 737.6168 | 609.0041 | 772.8695 | 731.2896 | 817.9888 | 639.4594 | 516.5198 | 566.3851 | 467.9264 | 518.7762 | 478.6022 | 576.5455 | 249.8517 | 0 | 0
Maakaasu | 469.7773 | 319.1067 | 365.1178 | 484.1082 | 295.0494 | 533.6345 | 427.1891 | 345.5189 | 219.8168 | 110.5914 | 54.4091 | 87.5311 | 120.4624 | 107.9694 | 103.9976 | 31.3658 | 94.3302
Öljy | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 7.8 | 7.0762 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 12.3 | 4 | 3.0488 | 1.6312 | 12.9
Turve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5306 | 0 | 0
Bio | 72.0687 | 26.8547 | 29.4912 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 53.5431 | 98.2103 | 188.7821 | 276.1832 | 216.0373 | 237.1487 | 203.7376 | 92.6638 | 293.8961 | 504.5207 | 582.4548
Jäte | 59.1567 | 49.5538 | 51.5699 | 0 | 0 | 119.0161 | 127.8668 | 89.2995 | 286.3335 | 248.0943 | 408.3025 | 408.8957 | 435.5181 | 406.7374 | 608.0311 | 660.3012 | 651.453
Lämpöpumput | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 44.1 | 111.5 | 162
Muut | 22.5771 | 55.598 | 69.4863 | 117.3291 | 138.4178 | 5.5 | 8 | 0 | 6 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Lämmitystarve
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Lämmitystarveluku | 4131 | 4134 | 4036.6 | 3769 | 4309 | 4968 | 3926 | 4427 | 4023 | 4073 | 3662 | 4175 | 4144 | 4105 | 3939 | 3438 | 4344
Chart: Kasvihuonekaasupäästöt
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Päästöt | 268.8273 | 293.1327 | 305.4925 | 280.053 | 298.8278 | 347.3811 | 353.161 | 278.5209 | 245.3418 | 239.4519 | 220.3416 | 222.5052 | 211.491 | 232.3535 | 149.4671 | 64.2453 | 71.8212
Päästökerroin Alue | 234.9068 | 252.0921 | 265.5764 | 248.6045 | 254.9291 | 272.32 | 313.2526 | 225.5595 | 216.5391 | 209.4066 | 203.3009 | 189.5962 | 183.213 | 205.9507 | 140.9283 | 64.6511 | 64.4339
Päästökerroin Suomi | 211.1398 | 216.0985 | 221.5564 | 209.7904 | 205.8231 | 205.0931 | 205.2488 | 201.7438 | 185.895 | 178.4034 | 170.1767 | 170.9963 | 159.6647 | 159.6465 | 151.4195 | 131.6287 | 114.3119

## Slide 15: Tieliikenne: -16,0 % vuosina 2005–2021
Chart: Ajosuorite
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Henkilöautot | 1346.3359 | 1349.1804 | 1370.2832 | 1353.6766 | 1367.9664 | 1366.7417 | 1363.5716 | 1362.5083 | 1386.725 | 1424.1319 | 1423.1609 | 1438.152 | 1438.3955 | 1454.3761 | 1467.5458 | 1416.1389 | 1439.3679
Pakettiautot | 85.6092 | 91.1721 | 98.0646 | 100.7756 | 104.6721 | 111.4504 | 113.4679 | 116.1631 | 116.6578 | 120.8959 | 130.9448 | 132.6437 | 136.1757 | 135.3236 | 131.0062 | 141.7965 | 145.0304
Kuorma-autot | 54.0269 | 54.9107 | 59.7803 | 60.7515 | 56.5591 | 59.0184 | 61.0128 | 61.364 | 62.1825 | 62.8046 | 63.7083 | 66.1073 | 58.6232 | 57.0004 | 52.5819 | 48.4266 | 51.8481
Linja-autot | 14.8806 | 14.3101 | 14.8608 | 15.334 | 15.5069 | 7.488 | 9.5243 | 9.7411 | 15.7362 | 15.7712 | 12.2254 | 14.1994 | 15.5713 | 15.4055 | 14.6904 | 13.8511 | 12.1221
Chart: Päästöt lähteittäin
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Henkilöautot | 220.637 | 222.094 | 226.617 | 218.523 | 215.92 | 216.283 | 208.185 | 211.411 | 215.085 | 207.998 | 206.132 | 219.308 | 209.251 | 209.616 | 207.2507 | 193.0559 | 187.5228
Pakettiautot | 16.913 | 17.85 | 19.027 | 18.945 | 19.142 | 20.281 | 20.102 | 20.583 | 20.356 | 18.556 | 19.542 | 22.682 | 21.587 | 21.1551 | 19.4434 | 20.4189 | 19.7597
Kuorma-autot | 66.184 | 67.653 | 76.463 | 71.984 | 62.589 | 71.284 | 73.579 | 71.274 | 71.091 | 59.043 | 59.571 | 74.419 | 62.494 | 64.2363 | 56.9986 | 52.6849 | 51.6442
Linja-autot | 18.616 | 17.542 | 17.996 | 17.947 | 17.658 | 8.485 | 10.452 | 10.674 | 16.796 | 14.812 | 11.048 | 15.079 | 15.498 | 16.1612 | 16.0605 | 14.557 | 11.4203
Moottoripyörät ja mopot | 2.814 | 3.039 | 3.281 | 3.317 | 3.338 | 3.481 | 3.718 | 3.831 | 3.932 | 3.907 | 3.902 | 3.731 | 3.627 | 3.353 | 2.983 | 2.9829 | 2.7873
Läpiajoliikenne | 22.412 | 22.751 | 18.063 | 16.931 | 15.49 | 22.902 | 20.026 | 18.926 | 14.074 | 11.751 | 13.914 | 15.379 | 12.25 | 16.1539 | 17.4025 | 15.8899 | 10.2275
Chart: ktCO2e
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 325.164 | 328.178 | 343.384 | 330.716 | 318.647 | 319.814 | 316.036 | 317.773 | 327.26 | 304.316 | 300.195 | 335.219 | 312.457 | 314.5216 | 302.7363 | 283.6996 | 273.1342
Chart: Ladattavien hybridien osuus (%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Koko maa | 0.17 | 0.44 | 0.93 | 1.64 | 2.77
Alue | 0.18 | 0.51 | 1.06 | 1.91 | 3.16
Chart: Sähköautojen osuus (%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Koko maa | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.34 | 0.81
Alue | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.61
Chart: Katu- ja tiesuorite
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tiet | 503.5565 | 506.3299 | 517.5636 | 513.6761 | 518.8918 | 517.5389 | 518.9125 | 519.769 | 531.2111 | 545.3578 | 547.2294 | 554.0429 | 545.404 | 550.1487 | 552.8237 | 580.5617 | 496.9985
Kadut | 997.2959 | 1003.2433 | 1025.4254 | 1016.8616 | 1025.8127 | 1027.1595 | 1028.6641 | 1030.0075 | 1050.0904 | 1078.2458 | 1082.8101 | 1097.0595 | 1103.3617 | 1111.9569 | 1113.0006 | 1039.6513 | 1151.37

## Slide 16: Päästöt tiedossa, mitä sitten?

## Slide 17: Skenaarioiden tarve
Asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi täytyy toteuttaa useita erilaisia toimenpiteitä
Arvioidaan tärkeimpien päästölähteiden osalta päästöihin vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvät olennaisimmat toimenpiteet
Mallinnetaan toimenpiteiden vaikutus kuntakohtaisesti siten, että kunnan ominaispiirteet ja lähtötilanne huomioidaan

## Slide 18: Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/

## Slide 19: Työkalun skenaariot
Työkalussa on valmiiksi laadittuna kuntakohtainen perusskenaario, jossa olemassa olevat politiikat ja tiedossa olevat kansallisella tasolla päätetyt toimet vaikuttavat kuntien sektorikohtaisiin päästöihin
  Mm. energia- ja ilmastostrategia, KAISU, toimialojen vähähiilisyystiekartat, jakeluvelvoitelaki, kivihiilikielto
  Myös mm. väestöennuste huomioidaan
  Päivitetään perusskenaario vuosittain päästöjen ja päätösten suhteen
Tavoiteskenaariossa määritellään lisätoimet, joilla saavutettuja päästövähennyksiä verrataan perusskenaarioon
  Eri toimenpiteillä on erilaiset päästövaikutukset, mikä mahdollistaa tärkeysjärjestyksen hahmottamisen

## Slide 20: Miten suuntaan laskennat ovat kehittymässä?

## Slide 21: Miten päästöjä lasketaan?
Tuotanto-/alueperusteinen laskenta
  Maantieteellinen alue, jonka sisällä tapahtuvasta aktiviteetista muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä
Käyttöperusteinen laskenta
  Maantieteellinen rajaus, mutta tietyt sektorit kulutusperusteisesti: sähkön ja lämmön kulutus, henkilöautoliikenne ja jätteiden käsittely
Kulutusperusteinen laskenta

## Slide 22: Kulutusperäisessä laskenta-tavassa kuntaan lasketaan päästöt, jotka ovat aiheutuneet kulutetun hyödykkeen tuotannossa riippumatta siitä, missä tuotanto on tapahtunut.

## Slide 23: Maakunnat
Chart: Asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt
| Keski-Suomi | Kanta-Häme | Pohjois-Savo | Pirkanmaa | Uusimaa | Pohjois-Karjala | Satakunta | Kymenlaakso | Päijät-Häme | Etelä-Savo | Keski-Pohjanmaa | Etelä-Karjala | Etelä-Pohjanmaa | Varsinais-Suomi | Lappi | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjanmaa | Ahvenanmaa | Kainuu
Kotitalouksien kulutus | 8.059 | 8.5332 | 8.3407 | 8.0278 | 8.5061 | 8.4274 | 8.4623 | 9.0576 | 8.7171 | 8.8713 | 8.7075 | 8.943 | 8.9293 | 9.0055 | 9.2807 | 9.1367 | 9.4045 | 9.6966 | 9.3215
Kuntien hankinnat | 1.1736 | 1.0216 | 1.1823 | 1.2279 | 1.0141 | 1.2572 | 1.4551 | 1.1062 | 1.1557 | 1.2159 | 1.2772 | 1.1516 | 1.202 | 1.386 | 1.4035 | 1.2833 | 1.2369 | 0.96137 | 1.7403
Investoinnit | 0.54105 | 0.34867 | 0.49025 | 0.76394 | 0.807 | 0.66149 | 0.45107 | 0.291 | 0.58821 | 0.37983 | 0.53348 | 0.43394 | 0.53256 | 0.43344 | 0.47744 | 0.75827 | 0.56539 | 0.67021 | 0.39557
Chart: Kotitalouksien kulutuksen päästöjen jakautuminen omalle alueelle ja tuontialueille
| Pirkanmaa | Keski-Suomi | Pohjois-Savo | Pohjois-Karjala | Satakunta | Uusimaa | Kanta-Häme | Keski-Pohjanmaa | Päijät-Häme | Etelä-Savo | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Karjala | Varsinais-Suomi | Kymenlaakso | Pohjois-Pohjanmaa | Lappi | Kainuu | Pohjanmaa | Ahvenanmaa
Päästöt omalle alueelle | 3.0332 | 3.0901 | 3.1984 | 3.4448 | 3.2302 | 2.9879 | 3.2791 | 3.6267 | 3.1236 | 3.3538 | 3.9114 | 3.1057 | 3.4911 | 3.4119 | 3.6642 | 3.1557 | 3.1111 | 3.5768 | 4.693
Päästöt tuontialueille | 4.9945 | 4.9689 | 5.1423 | 4.9826 | 5.2321 | 5.5182 | 5.2541 | 5.0808 | 5.5936 | 5.5175 | 5.0179 | 5.8372 | 5.5144 | 5.6457 | 5.4725 | 6.125 | 6.2104 | 5.8277 | 5.0036

## Slide 24: Maakunnat
Chart: Asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt
| Keski-Suomi | Kanta-Häme | Pohjois-Savo | Pirkanmaa | Uusimaa | Pohjois-Karjala | Satakunta | Kymenlaakso | Päijät-Häme | Etelä-Savo | Keski-Pohjanmaa | Etelä-Karjala | Etelä-Pohjanmaa | Varsinais-Suomi | Lappi | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjanmaa | Ahvenanmaa | Kainuu
Kotitalouksien kulutus | 8.059 | 8.5332 | 8.3407 | 8.0278 | 8.5061 | 8.4274 | 8.4623 | 9.0576 | 8.7171 | 8.8713 | 8.7075 | 8.943 | 8.9293 | 9.0055 | 9.2807 | 9.1367 | 9.4045 | 9.6966 | 9.3215
Kuntien hankinnat | 1.1736 | 1.0216 | 1.1823 | 1.2279 | 1.0141 | 1.2572 | 1.4551 | 1.1062 | 1.1557 | 1.2159 | 1.2772 | 1.1516 | 1.202 | 1.386 | 1.4035 | 1.2833 | 1.2369 | 0.96137 | 1.7403
Investoinnit | 0.54105 | 0.34867 | 0.49025 | 0.76394 | 0.807 | 0.66149 | 0.45107 | 0.291 | 0.58821 | 0.37983 | 0.53348 | 0.43394 | 0.53256 | 0.43344 | 0.47744 | 0.75827 | 0.56539 | 0.67021 | 0.39557
Kestävä kulutus vuonna 2030 2,5 tCO2e/asukas

## Slide 25: Kotitaloudet
Chart: Suomi
| Ruoka | Asuminen | Liikkuminen | Tavarat | Palvelut
 | 10848.154 | 12041.2538 | 10566.46 | 7665.7814 | 6363.9253
Ruoka
Alueiden välillä eroja luo erityisesti kasvi- ja eläinperäisten hyödykkeiden kulutukset.
Asuminen
Etenkin kaukolämmön polttoainekäyttö määrittää asumisen ilmastopäästöjä.
Liikkuminen
Alueen yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet määrittelevät liikkumisen päästöjä.
Tavarat
Kaupungeissa päästöjä aiheutuu enemmän mm. vaatteiden hankinnasta, kun taas maaseutumaisissa kunnissa hankinnat kohdistuvat enemmän mm. kodin kalusteisiin.
Palvelut
Kaupunkimaisissa kunnissa palveluiden käyttö intensiivisempää, esimerkiksi ravintolapalvelut.

## Slide 26: Pohjois-Savon vuoden 2015 päästöjen vertailu
Chart: Asukaskohtaiset päästöt
| Hinku-päästöt ilman hyvityksiä | Kulutusperäiset päästöt
 | 8 | 10.1
Chart: Kokonaispäästöt
| Hinku-päästöt ilman hyvityksiä | Kulutusperäiset päästöt
 | 2032.2 | 2551.5

## Slide 27: Mistä tiedot löytyvät ja miten edetä ilmastotyössä?

## Slide 28: Päästötietopalvelut
Käyttöperäiset päästöt
  https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
  https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kayttoperusteiset_kasvihuonekaasupaastot
Skenaariotyökalu
  https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/
Kulutusperäiset päästöt
  https://kulutus.hiilineutraalisuomi.fi/

## Slide 29: Ilmastotyön askeleet
Organisoi työ
  Kunnan sisäisesti
  Suomen ympäristökeskuksen avustamana
  Palkkaa konsultti
Analysoi päästötiedot
Laadi päästöskenaariot ja ilmastotyön suunnitelma
  Ota työhön mukaan keskeiset sidosryhmät
  Tuo mukaan päätöksentekoon myös taloudelliset säästöpotentiaalit ja hyödyt aluetalouteen
Budjetoi toimet ja vie päätöksentekoon
Päivitä ilmastotyön suunnitelmaa säännöllisesti

## Slide 30: Kysymyksiä / kommentteja?

## Slide 31: Kiitos!
santtu.karhinen@syke.fi